## Slide 1: Codifica delle informazioni e Macchine Elementari (Richiami)
Reti Logiche
Dipartimento di Informatica e Sistemistica
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

## Slide 2: Tassonomia dei circuiti digitali
I circuiti digitali possono essere classificati in due categorie
Circuiti combinatori
  Il valore delle uscite ad un determinato istante dipende unicamente dal valore degli ingressi in quello stesso istante.
Circuti sequenziali
  Il valore delle uscite in un determinato istante dipende sia dal valore degli ingressi in quell’istante sia dal valore degli ingressi in istanti precedenti (concetto di tempo)
  Per definire il comportamento di un circuito sequenziale è necessario tenere conto della storia passata degli ingressi del circuito (concetto di stato)

## Slide 3
Macchine combinatorie (1/4)
Reti logiche con n ingressi x1, x2, …, xn e m uscite y1, y2, …, ym che realizzano la corrispondenza:
y1 = f1(x1, x2, …, xn)
. . . . . .
ym = fm(x1, x2, …, xn)
x1
xn
y1
ym

## Slide 4
Macchine combinatorie (2/4)
Una macchina combinatoria è una rete logica con n ingressi (x1, x2, …, xn) ed m uscite (y1, y2, …, ym) ed è tale che ad ogni insieme di valori degli ingressi corrisponde un preciso insieme di valori delle uscite
Il comportamento di una rete combinatoria nxm può essere descritto tramite:
  una tabella di verità in cui viene specificato il valore dell’uscita per ognuna delle possibili combinazioni dei valori degli ingressi
  m funzioni booleane, una per ogni uscita, ciascuna delle quali esprime il valore della corrispondente variabile di uscita in funzione delle n variabili di ingresso

## Slide 5: Macchina combinatoria (3/4)
In una macchina combinatoria i valori delle uscite dipendono esclusivamente dai valori degli ingressi
  macchina combinatoria ideale: tale dipendenza è istantanea
  macchina combinatoria reale: presenza di ritardo tra l’istante in cui c’è una variazione in uno degli ingressi e l’istante in cui l’effetto di questa variazione si manifesta sulle uscite
E’ importante notare come
  ciascuna yi può essere decomposta in funzioni componenti
  due distinte yi possono contenere una identica funzione componente
Ciò comporta, ad esempio, una potenziale diminuzione di porte elementari rispetto ad una realizzazione indipendente delle yi

## Slide 6: Macchina combinatoria 4/4
Mentre ad ogni rete combinatoria corrisponde un’unica tabella di verità, ad una tabella di verità possono corrispondere più reti combinatorie
Nel procedimento di sintesi ci possiamo quindi porre particolari obiettivi come ad esempio:
  utilizzare esclusivamente circuiti elementari di un certo tipo
  progettare un circuito che abbia il minimo numero di porte logiche

## Slide 7
Codifica

## Slide 8: Codifica delle informazioni: sul piano formale
Rappresentazione di informazioni appartenenti a un insieme finito D
Funzione iniettiva dall’insieme D (dominio) a un insieme direttamente manipolabile R (codominio)
c : D  R
R  D
La funzione c è detta codifica o rappresentazione delle informazioni appartenenti a D
Notes: Notazioni
Cardinalità
Insistere sulla natura finita di R
Discretizzazione di insiemi continui

## Slide 9: Definizioni
Alfabeto origine T : il dato da rappresentare appartiene ad un tipo T = (x1,…..,xn)
Alfabeto in codice E : il dato è rappresentato mediante dati di tipo E = (a1,…..,ak)
Tabella Codice C : la codifica di T mediante E è un’applicazione C, detta tabella codice, che trasforma ciascun elemento xi T in una stringa di lunghezza li di elementi ai E, detta parola codice

## Slide 10: Codifica a lunghezza fissa
Km >= N
m = {[logk N]}
l >= m
l lunghezza del codice
Se si pone li = m = costante per tutti gli elementi di T, si ottiene una codifica a lunghezza fissa. In tal caso il codice è fissato facendo corrispondere a ciascun elemento xi T una delle km disposizioni con ripetizione dei k simboli di tipo E sugli m posti della stringa e quindi:
da cui
Per codificare un dato di cardinalità N mediante un alfabeto di k simboli è necessaria una stringa di lunghezza minima m

## Slide 11
Codifica a lunghezza fissa
CODICE INCOMPLETO : se l = m ma N non è potenza di k, il codice viene detto incompleto e la differenza km-N fornisce il numero di parole codice non assegnate, cioè non associate ad alcun elemento dell’alfabeto origine. (vedi es. 1, 2)
CODICE RIDONDANTE : si ottiene per l > m adoperando più caratteri dell’alfabeto in codice di quanto strettamente necessari.
Questi codici vengono utilizzati per rilevare ed eventualmente correggere errori dovuti ad alterazioni del dato.
CODICE RIDONDANTE  CODICE INCOMPLETO

## Slide 12
Codifica a lunghezza variabile
La lunghezza li del codice è funzione di ciascun elemento xi :
li = f(xi)
Proprietà fondamentale è quella che la (o le) parola più corta è individuata da un particolare codice che non si ritrova come sequenza iniziale in quelle più lunghe: è la lunghezza stessa che deve essere riconosciuta nel contesto della parola-codice.
L’uso di questo tipo di codifica è giustificato quando gli elementi del tipo T (alfabeto origine) non hanno tutti la stessa probabilità di occorrenza.

## Slide 13
Codifica a lunghezza variabile
Dato l’insieme
T = (x1,…..,xn)
Dette
p1,…..,pn
le probabilità di occorrenza (frequenza) dei rispettivi elementi di T
la lunghezza li viene scelta in modo da minimizzare la
lunghezza media Lm del codice
Lm = i=1,n (pi * li)
Effettuata la ricerca della n-pla di valori li che rende minima Lm si ottiene un codice a lunghezza variabile a minima ridondanza. Le medesime informazioni codificate con un codice a lunghezza fissa avrebbero richiesto un codice di lunghezza maggiore di Lm

## Slide 14: Codifica a lunghezza variabile
Data la rappresentazione c : D  R, l’insieme R può essere costituito da stringhe di lunghezza differente
Esempio (stringhe di cifre da 0 a 3):
Notes: Esempio: i numeri di telefono
Le istruzioni in linguaggio macchina
Esemplificare mettendo in evidenza il ruolo del prefisso e sottolineando I trade-off possibili
Il risparmio di tempo dipende dal tipo di operazioni
Algoritmi di codifica/decodifica più complessi

## Slide 15: Codifica a lunghezza variabile
La corrispondenza viene decisa tenendo conto della frequenza con cui vengono usati i valori in D
Vantaggi:
  Risparmio di spazio nella memorizzazione
  Risparmio di tempo nella trasmissione
Notes: Esempio: i numeri di telefono
Le istruzioni in linguaggio macchina
Esemplificare mettendo in evidenza il ruolo del prefisso e sottolineando I trade-off possibili
Il risparmio di tempo dipende dal tipo di operazioni
Algoritmi di codifica/decodifica più complessi

## Slide 16: Codifica indiretta
Codifica diretta
m={[logk N]}
E=(0,1)
T=(x1,x2,…,x20)
Codifica indiretta
T=(x1,x2,…,x20) alfabeto origine
J=(a,b,c) alfabeto intermedio, di cardinalità k intermedia 2<k<20
B=(0,1) alfabeto destinazione
X16  abc 011100

## Slide 17
x6
a
b
c
0
1
1
1
0
0
Codifica Indiretta
T=(x1,x2,…,x20) alfabeto origine
J=(a,b,c) alfabeto intermedio
B=(0,1) alfabeto destinazione

## Slide 18
Esempi di codici intermedi completi
  Ottale
  Esadecimale
Esempio di codice intermedio incompleto
  8-4-2-1 (BCD)
Il processo di codifica
NON UNIVOCAMENTE DEFINITO

## Slide 19
Codici Ridondanti
Un codice a lunghezza fissa l per la codifica di un dato di cardinalità N con un alfabeto codice di cardinalità k si dice ridondante se:
Kl >N
(l > m, con m : Km = N)
Una misura della ridondanza è:
r = 1 – [(logk N)/l]  [0,1]
r è uguale a 0 per logk N = l mentre tende ad 1 per l che tende ad infinito

## Slide 20
Codici Ridondanti
N = 8
Km >=N
(l > m)
K = 2
m = 3
Codice Completo
&
Non Ridondante
N = 7
K = 2
m = 3
Codice InCompleto
&
Non Ridondante
N = 7,8
K = 2
l = 4
Codice InCompleto
&
Ridondante
m = 3
l = 3
(l = m)
l = 3
(l = m)

## Slide 21: Rappresentazione di Codici mediante tabelle
T = (x1,x2,…,xn) alfabeto origine
E = (a1,a2,…,ak) alfabeto destinazione
Es. Codice BCD (Binary Coded Decimal)
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
3 2 1 0
Dato
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Parola Codice

## Slide 22: Rappresentazione Decodificata
L’insieme ha cardinalità N
Le parole codice hanno lunghezza m = N
Ad ogni parola codice è associato un solo bit 1
Motivazioni

## Slide 23
Dato | Codice BDC | Codice Decodificato
0 | 0000 | 1000000000
1 | 0001 | 0100000000
2 | 0010 | 0010000000
3 | 0011 | 0001000000
… | … | ….
… |  | 
9 | 1001 | 0000000001
Esempio di rappresentazione Decodificata

## Slide 24
Transcodificatore

## Slide 25: Transcodificatore
In alcune circostanze si può verificare che lo stesso dato sia rappresentato mediante codici diversi.
Detti C1 e C2 due codici definiti sullo stesso insieme (cioè costituito dallo stesso numero di parole codice), si dice TRANSCODIFICATORE una macchina che consente di associare a ciascuna parola del codice C1 la corrispondente parola del codice C2.
  Transcodificatore per visualizzatore a 7 segmenti.
C1
Transcodificatore
C2

## Slide 26: Transcodificatore per visualizzatore a 7 segmenti
Uno degli indicatori visivi più comuni è l’indicatore a 7 segmenti.
Ogni simbolo è formato da sette segmenti ognuno dei quali è un Led che può essere acceso da un segnale digitale.
Un BCD-To-Seven-Segment-Decoder riceve in ingresso un simbolo decimale in BCD e genera l’appropriata uscita selezionando i segmenti che devono essere accesi per mostrare su display il simbolo decimale.

## Slide 27: Transcodificatore per visualizzatore a 7 segmenti
Le 7 uscite le indichiamo con (a,b,c,d,e,f,g) selezionando i corrispondenti segmenti. Si hanno:
  4 input: A B C D.
  7 output: a b c d e f g.
La tabella di verità sarà pertanto 

## Slide 28
Decoder ed Encoder

## Slide 29: Decodificatore (decoder)
Un decodificatore è una macchina che riceve in ingresso una parola codice (C) e presenta in uscita la sua rappresentazione decodificata (linee U0, … UN-1)
Co
Cm-1
U0
UN-1


## Slide 30: Sintesi della trascodifica da binario a 1 su N
Esempio: Transcodifica 2:4
B A U0 U1 U2 U3
0 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0
1 0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 1
A
B
U0 = B . A
U1 = B. A
U2 = B . A
U3 = B . A
1
2
3
4
Abbiamo un insieme sorgente di 4 elementi. Sono necessari 2 bit (A,B) per codificarlo. Nella rappresentazione decodificata servono invece 4 bit (U0U1U2U3).

## Slide 31: Il circuito integrato DECODER
A
B
U0
U1
U2
U3
EN
Quando EN=1 (segnale di abilitazione), vale 1 l’uscita il cui pedice, in decimale, corrisponde al numero binario in ingresso (A bit di minor peso).
SN74139 (MSI)
U0
U1
EN U2
A U3
B

## Slide 32: Decodificatore binario (1/2)
Decoder Binario
  m ingressi binari su cui è inviata la parola codice,
  ingresso di abilitazione a (opzionale)
  n uscite (n≤2m)

## Slide 33: Decodificatore binario (2/2)
Decoder Binario Completo
  n=2m
  F0 = P0; F1 = P1; . . .; Fn-1 = Pn-1
  Equazione
  Fi = a • Pi i Є [0, 2n-1] (1-att)
  è indipendente dal particolare codice da decodificare
Decoder Binario Incompleto
  n<2m
  Si pone n’=2m e si realizza la rete come sottorete della rete completa
  è dipendente dal particolare codice da decodificare
Notes: E’ alto l’F in posizione x: P0, Quello in posizione 0; P1 quello in posizione 1; P2, quello in posizione 2…

## Slide 34: Decodificatore incompleto
Decoder ad hoc per il codice 8-4-2-1 (per cifre decimali)
La rete così ottenuta ha un numero di porte and uguale alla rete realizzata come sottorete di rete completa, ma non tutte le sue porte sono a 4 ingressi e quindi è di costo Ci inferiore.
F0 | F4 | - | F8
F1 | F5 | - | F9
F3 | F7 | - | -
F2 | F6 | - | -
00 01 11 10
00
01
11
10
C3C2
C1C0
Notes: Usando i punti di don’t care… esempio di F2

## Slide 35: Decodificatori composti
Più decoder possono essere composti…
  Semiselezione (4/16)
Es: 2 decodificatori di metà ampiezza (4 uscite)
1 porta AND per ciascuna delle uscite
a0
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7

## Slide 36: Decodificatori composti
  Schema ad albero
E’ possibile realizzare un decoder di
  n uscite (Es. 16)
  log2n ingressi (Es. 4)
attraverso decoder a
  m uscite (Es. 4)
  log2m ingressi (Es. 2)

## Slide 37: Composizione modulare di Decoder 4:16
DEC
2:4
1
C
D
U0
U1
U2
U3
DEC
2:4
DEC
2:4
DEC
2:4
DEC
2:4
A
B
U0
U1
U2
U3
U0
U1
U2
U3
U0
U1
U2
U3
U0
U1
U2
U3
U0
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15

## Slide 38: Esempio (semplificato) di utilizzo di Decoder (1/2)
I decoder sono utilizzati in moltissime applicazioni.
Un esempio è la selezione dell'input/output da parte del processore.
Ogni porta di I/O possiede un indirizzo (univoco).
Quando il processore vuole comunicare con una determinata periferica esso produce il codice dell'indirizzo della porta di I/O al quale la periferica è connessa.
L'indirizzo (binario) della porta è fornito in input al decoder il quale attraverso il suo output abilita la corrispondente porta di I/O.

## Slide 39: Esempio (semplificato) di utilizzo di Decoder (2/2)

## Slide 40: Codificatore (Encoder)
Un codificatore è una macchina che riceve in ingresso una rappresentazione decodificata (linee U0, … UN-1) e fornisce in uscita la parola codice associata a Ui se Ui=1 (più in generale se è attivo).
Co
Cm-1
U0
UN-1


## Slide 41
Rete di codifica binaria
  n ingressi (ciascuno associato ad uno degli oggetti da codificare),
  m uscite binarie (sulle quali è rappresentata la parola codice)
  un ingresso di abilitazione a (opzionale).
  un'uscita ausiliaria p che segnala la condizione "assenza di informazione da codificatore“(opzionale).
Il comportamento di una rete è descritto da una tabella in cui ad ogni ingresso si associa la parola codice che lo rappresenta
Reti di codifica (codificatori) (1/3)

## Slide 42: Reti di codifica (codificatori) (2/3)
  Condizione di vincolo sugli ingressi
  Uscita p
Ingressi 0-attivi

## Slide 43
Codificatore 8-4-2-1
Reti di codifica (codificatori) (3/3)
Notes: Fai vedere l’esempio dicendo: se entra F1 esce 1? Se entra F9 esce 9?
Rappresentazione decodificata di 8 + rappresentazione decodificata di 9

## Slide 44: Reti di codifica a priorità
Rete a priorità
  n ingressi Xi
  n uscite corrispondenti Fi, che rappresentano gli ingressi del codificatore
  fra gli ingressi è definita una priorità, ad esempio:
    per fissare le idee «Xi è prioritario su Xj se i < j»
  L'uscita Yi è alta se e solo se Xi è alto e tutti gli altri ingressi prioritari su Xi sono bassi.
Un codificatore può essere preceduto da una “rete a priorità” che, in caso di più ingressi contemporaneamente alti, filtra quello con priorità assegnata maggiore

## Slide 45
Multiplexer e Demultiplexer

## Slide 46: Multiplexer lineare
Un Multiplexer lineare (ML) è una macchina con:
  n ingressi-dati (A0,…,An-1)
  n segnali binari di selezione (α0,…, α n-1), dei quali al più uno è attivo
  una uscita-dati B, che assume
    valore Ai se è attivo α i
    neutro se nessuna delle selezioni è attiva
E’ una macchina che viene utilizzata quando più linee devono essere convogliate verso un’unica linea di uscita (bus)
MUXL
A0
An-1
B
a0
an-1

## Slide 47: Multiplexer binario
Se i dati Ai e B sono quelli che viaggiano su un bus …
  si parla di multiplexer o demultiplexer
Se i dati Ai e B sono semplici bit …
  si parla di multiplexer o demultiplexer binario
MUXL
A0
An-1
B
a0
an-1

## Slide 48: Multiplexer Indirizzabile
E’ un Multiplexer Lineare i cui segnali di abilitazione sono collegati con le uscite di un decodificatore
A0
AN-1
B
0
N-1
MUX
C

## Slide 49: Multiplexer composti
Realizzazione di un MUX16 attraverso MUX4
Un MUX16 può essere realizzato attraverso 5 MUX4.
Due degli ingressi di selezione consentono di scegliere il mux da leggere mentre gli altri 2 consentono di selezionare l’ingresso per ciascun mux.

## Slide 50: Demultiplexer lineare
Un Demultiplexer Lineare (DL) è una macchina con:
  1 ingresso-dati B
  n segnali binari di selezione (α0,…, αn-1), dei quali al più uno è attivo
  n uscite-dati (A0,…,An-1), con
    Ai=B se è attivo αi
    neutro se nessuna delle selezioni è attiva
An-1
DMUXL
A0
B
a0
an-1

## Slide 51
Demultiplexer Indirizzabile
E’ un Demultiplexer Lineare i cui segnali di abilitazione sono collegati con le uscite di un decodificatore
A0
AN-1
B
0
N-1
DEMUX
C

## Slide 52: XOR ED EQ

## Slide 53: Funzioni XOR ed EQ (1/3)
Le funzioni XOR ( ) ed EQ (≡) assumono una notevole rilevanza dal punto di vista pratico
  XOR: rappresenta la cifra-somma delle cifre-addendi x ed y, somma modulo 2.
    Assume particolare importanza in aritmetica
  EQ: consente di generare una variabile che indica se due bit sono uguali o diversi.

## Slide 54: Funzioni Xor e Eq
somma modulo 2
eguaglianza

## Slide 55: Funzioni Xor e Eq
Applicando le regole generali di trasformazione in forma NAND e NOR, si ha:
XOR IN FORMA NAND (2 liv) | 
XOR IN FORMA NAND (3 liv) | 
XOR IN FORMA NOR | 
EQ IN FORMA NAND | 
EQ IN FORMA NOR | 

## Slide 56: Funzione XOR
Forme alternative:
forma a 2 livelli (costo di porte 5 includendo anche la NOT)
forma a 3 livelli (costo di porte 4 riutilizzando un fattore comune)

## Slide 57: Proprietà della XOR e di Eq
A differenza di NAND e NOR, la XOR e la Eq non costituiscono un insieme funzionalmente completo
Permettono però di ottenere una NOT

## Slide 58
COMPARATORI

## Slide 59: Comparatore
Spesso accade che occorra confrontare due dati A e B in quanto l'unità di controllo dell'architettura deve proseguire con algoritmi differenti a seconda che i due dati siano eguali o diversi.
Il comparatore è una macchina che ha in ingresso due dati (A, B) ed in uscita un segnale booleano eq che è 1 se è A=B.
A
B
eq
Comparatore

## Slide 60: Comparatori
Eguaglianza bit a bit in parallelo
Confronto tra due stringhe di bit (parole-codice o numeri)
Soluzione parallela:
per n bit, n porte EQ ed una AND ad n ingressi

## Slide 61: COMPARATORI BIT-SERIALE (per un singolo bit)
Per An= Bn la tabella della verità è:
Con il pedice n si vuole distinguere l'n-esimo bit in una parola o numero presentato con più bit in serie nel tempo. Da cui:
Cioè En è alto quando An e Bn sono uguali.
An è minore di Bn se ,
An è maggiore di Bn se .

## Slide 62: COMPARATORI BIT-SERIALE (per un singolo bit)
Il circuito comparatore per il singolo bit-serie nel suo insieme ha tre uscite ed è schematizzato come in figura (NON OTTIMIZZATO):

## Slide 63: Comparatore binario
begin
egout : = (X = Y) AND egin ;
magout : = (X > Y) OR (X = Y) AND magin ;
minout : = (X < Y) OR (X = Y) AND minin
end;

## Slide 64: Comparatore binario
Deriviamo l’espressione di egout
  partiamo dall’eguaglianza X=Y:
ricordiamo che la XOR è il complemento della EQ
  applicando De Morgan si ricavano due possibili espressioni:

## Slide 65: Comparatore binario
La realizzazione in logica a due livelli and-or (nand) non è conveniente
La funzione (X=Y) non presenta mintermini adiacenti
Es.:
1 |  |  | 
 | 1 |  | 
 |  | 1 | 
 |  |  | 1
00 01 11 10
00
01
11
10
X
Y
Mappa di Karnaugh per
f = (X=Y) con X e Y ingressi di due variabili ciascuno

## Slide 66: Comparatore binario
Deriviamo l’espressione di magout
Osserviamo che, per le singole cifre binarie, si ha
Quindi, per ottenere il confronto tra ingressi a più cifre è possibile “partire” confrontando le cifre da sinistra e procedendo via via verso destra fino a trovare eventuali differenze

## Slide 67: Comparatore binario
Per ottenere la terza uscita minout, se necessaria, si può procedere analogamente a magout oppure semplicemente osservare che
Si noti che la componente Xi ≡ Yi è ripetuta nelle tre funzioni e può essere calcolata una sola volta

## Slide 68: Comparatore binario
Un confronto tra stringhe di k bit può essere effettuato con un unico comparatore se k≤n (numero di bit di X e Y, ingressi del comparatore)
Altrimenti, possono essere collegati in catena {[k/n]} comparatori, come in figura
        k
egin
magin
minin
egout
minout
magout
X
Y
n
X
Y
n
X
Y
n
. . .

## Slide 69
Adder

## Slide 70: Half Adder
Scrivere la tabella di verità relativa alla somma di due addendi. Riportare sia l’uscita somma che quella riporto. Disegnare anche il circuito equivalente.
r

## Slide 71: Full Adder (1/2)
Scrivere la tabella di verità relativa alla somma di due addendi più il riporto entrante. Riportare sia l’uscita somma che quella riporto.
r
r

## Slide 72: Full Adder (2/2)
Le uscite valgono quindi:
r

## Slide 73: Full Adder: sintesi per decomposizione

## Slide 74: Addizionatore binario
E’ possibile isolare il fattore (a  b)
Rielaborando le precedenti espressioni è quindi possibile ottenere le seguenti espressioni per l’addizionatore completo:

## Slide 75: Addizionatore binario
Pertanto, un addizionatore completo può essere ottenuto a partire da due semiaddizionatori:
HA
HA
a
b
r
a  b  r
H = a  b
G = a · b
H · r
G + H·r

## Slide 76: Addizionatore binario: il riporto
Le diverse componenti dell’espressione ottenuta per l’addizionatore binario assumono un significato particolare:
  G = a·b “riporto generato”: indica la creazione di un riporto all’interno dell’addizionatore binario
  P = H = ab “riporto propagato”: indica se, in presenza di un riporto in ingresso, lo stesso verrà propagato in uscita
  Il riporto in uscita può quindi essere espresso come R=G+Pr

## Slide 77: Addizionatore binario: conclusione
Addizionatore completo (full-adder)
  ha il riporto entrante
Semi-addizionatore (half-adder)
  non include il riporto entrante
G
r
R
A
a b
S
H
H
a b

## Slide 78: Sottrattore binario
(Sh,Rh) = X – Y
(S,R) = X – Y – r

## Slide 79: Sottrattore binario
Per ottenere la sottrazione può essere ripetuto lo stesso procedimento usato per definire la struttura degli addizionatori
Per il semisottrattore si avrà:
Per il sottrattore completo :

## Slide 80: Addizionatore binario
Per il semiaddizionatore valgono le eguaglianze
Similmente per l’addizionatore completo valgono le eguaglianze

## Slide 81: Sottrattore binario
Un sottrattore può essere ottenuto a partire da un addizionatore negando opportunamente alcuni ingressi ed uscite, come mostrato in figura
Provatelo come esercizio.
H
G
r
R
A
X Y
S
H
X Y

## Slide 82: Addizionatori binari
Riporto “killed”
Indica che, indipendentemente dalla presenza di un riporto entrante, il riporto in uscita sarà comunque zero
Propagazione del non-riporto
Indica assenza di riporto in uscita
Ulteriori condizioni di interesse:
non-riporto
Indica assenza di riporto in ingresso

## Slide 83: Addizionatori seriali
Usa un unico addizionatore operante sulla singola cifra
Opera in momenti successivi su cifre diverse degli addendi
Richiede un blocco “con memoria”
E’ lento rispetto ad addizionatori che lavorano in parallelo sulle diverse cifre degli addendi
Add
-
mod
-
b
X
i
Y
i
S
i
R
i
D
r
i

## Slide 84: Addizionatori paralleli
Opera sulle cifre degli addendi in parallelo
…anche se il riporto deve propagarsi attraverso l’intera struttura
Richiede un numero maggiore di risorse rispetto all’addizionatore seriale
Add
-
mod
-
b
X
0
Y
0
S
0
Add
-
mod
-
b
X
1
Y
1
S
1
R
0
r
1
R
0
=c
R
1
r
2
Add
-
mod
-
b
X
n
-
1
Y
n
-
1
S
n
-
1
R
n
-
2
R
n
-
1
C=
R
n
-
1

## Slide 85: Addizionatori paralleli
Gli addizionatori ottenuti collegando in cascata n addizionatori di cifra sono anche chiamati addizionatori a propagazione del riporto (carry-ripple o carry-propagate)
 = tempo di risposta di uno stadio
Allo stadio i, il riporto uscente o è generato o è ucciso o è propagato
Tempo di ritardo complessivo: Limite inferiore  (in tutti gli stadi il riporto è generato o ucciso)
Tempo di ritardo complessivo: Limite superiore n (un riporto entrante nel primo stadio che è propagato in tutti gli stadi)
Tempo di ritardo complessivo = k (k n), dove k è la
più lunga catena di condizioni di propagazione.

## Slide 86: Addizionatori con anticipo del riporto
Normalmente chiamati addizionatori carry lookahead
Per ogni stadio i, dal (k+1)-esimo al (k+j)-esimo, ri si ottiene direttamente dai bit degli addendi X ed Y e dal riporto entrante nella catena (invece che dal riporto uscente Ri-1)

## Slide 87: Addizionatori carry lookahead
…oppure è pari al riporto entrante rk se questo viene propagato in tutti gli stadi
…oppure se è verificata la condizione di generazione Gk e se questa viene propagata dagli stadi dal (k+1)-esimo fino all’ultimo
rk+j è alto se è verificata la condizione di generazione nell’ultimo stadio
….
….

## Slide 88: Addizionatori carry lookahead
L’espressione precedente può essere realizzata nella maniera riportata in figura

## Slide 89: Addizionatori carry lookahead
L’idea di base negli addizionatori carry lookahead è quella di calcolare la relazione tra rk ed rk+j separatamente per ogni gruppo di cifre k+1….k+j
Una rete a livello superiore valuta la propagazione del carry tra gruppi di cifre
Ad esempio, per un adder a 64 bit suddiviso in blocchi di quattro cifre (bit), la parte di “look” lungo cui si propaga il riporto è lunga 64/4=16 stadi
16 blocchi

## Slide 90: Addizionatori carry lookahead

## Slide 91: Addizionatori carry lookahead
La rete di lookahead può a sua volta essere realizzata a più livelli, secondo lo stesso principio visto prima

## Slide 92: Addizionatore Carry Skip
Valuta localmente la condizione di propagazione e generazione del carry
In caso di propagazione “aggira” (skip) la condizione di generazione
Aggiunge dei multiplexer al cammino critico

## Slide 93: Addizionatore Carry Skip
Cammino critico

## Slide 94: Addizionatore Carry-Select
Per ogni gruppo di cifre, calcola in parallelo somme “locali” per i due possibili valori del carry in ingresso
Un multiplexer seleziona il risultato corretto in base al valore effettivo del carry in ingresso
 maggiore dispendio di risorse hardware per minore tempo di propagazione

## Slide 95: Addizionatore Carry-Select
Cammino critico

## Slide 96: Addizionatori Carry-Save
Z=A+B+C+D
(C1,S1)=A+B+C
(C2,S2)=C1+S1+D=
A+B+C+D
Z= C2+S2 =C1+S1+D=
A+B+C+D

## Slide 97: Addizionatori carry-save
Adatti per somme di più di due operandi (ad es., quando occorre sommare i prodotti parziali in una moltiplicazione)
Mantengono una rappresentazione ridondante delle somme parziali

## Slide 98: Supporto Didattico
  Capitolo 3 e Capitolo 7, Macchine per l’elaborazione delle Informazioni
  Fadini – De Carlini

## Slide 99
CONTROLLO DI ERRORE

## Slide 100: Controllo di errori - 1
Bit di parità e controllo
Nella trasmissione o nella memorizzazione di un’informazione la “perdita” di un bit (trasformazione da 0 a 1 o viceversa) è la più diffusa causa di errore
Le reti di parità/disparità si usano per effettuare un semplice controllo di errore
In fase d trasmissione (o memorizzazione) si aggiunge un bit tale che il numero complessivo di bit “1” sia a parità assegnata (p.e. pari)- Il bit si dice di parità
In fase di ricezione (o lettura) una rete di parità (o disparità) controlla la parità e, se diversa da quella assegnata, segnala l’errore, ponendo ad esempio ad 1 un segnale di controllo err ed avendosi dunque:
  err=1  CERTEZZA della sua presenza
  err=0  PROBABILITA’ di assenza di errori
Il sistema si basa sulla massimizzazione di questa probabilità

## Slide 101: Controllo di errori - 3
Disparità e controllo di errore
In partenza (o in scrittura), d(X) calcola il bit di parità
In arrivo (o lettura), d(X) calcola il segnale err
Si ricorda:
  err=0  probabilmente è X’=X
  err=0  certamente è X’≠X
  (potrebbe anche essere X’=X perché l’errore è sul bit di parità:. trascuriamo questo caso per sicurezza e semplicità)

## Slide 102: Rilevazione degli errori
Natura degli errori
Codici ridondanti
Rilevazione e correzione degli errori
Esempio:
  Bit di parità: si aggiunge un bit in modo che il numero di 1 sia pari:
00101101  00101101 0
01101000  01101000 1
  L’errore su un bit viene rilevato (non corretto)
011010001  011000001
Notes: Gli errori producono un interpretazione errata di uno o più bit
Esempi di codici ridondanti che rilevano errori
Esempi di codici che permettono la correzione
CRC e altri metodi

## Slide 103: Rilevazione e Correzione degli errori
Rilevazione (mediante bit di parità) e correzione mediante aggiunta di informazioni ridondanti (bit di parità + checksum)
10110010
0
11100100
0
010
0
0110
0
00000111
1
10000110
1
10000001
0
Check Sum
Bit di parità
Notes: Gli errori producono un interpretazione errata di uno o più bit
Esempi di codici ridondanti che rilevano errori
Esempi di codici che permettono la correzione
CRC e altri metodi

## Slide 104: Controllo di errori - 2
I riferimenti teorici – distanza di Hamming
L’informazione da trasmettere o memorizzare è un “codice a lunghezza fissa”
Distanza di Hamming D = numero di bit diversi tra due parole codice
Distanza minima di un codice: la distanza minima fra 2 sue parole-codiice
Sindrome di errore: la parola-codice non appartiene al codice

## Slide 105: Controllo di errori - 3
I riferimenti teorici-Teorema di Hamming:
Un codice a distanza minima
  d+1 può individuare gli errori simultanei su d bit;
  2c+1 può correggere gli errori simultanei su c bit.

## Slide 106: Domande?