## Slide 1: La Rappresentazione dei Numeri
Corso di Calcolatori Elettronici I
Dipartimento di Informatica e Sistemistica
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

## Slide 2: Sommario
Rappresentazione dei numeri (richiami)
  Overflow e underflow
  La rappresentazione di numeri naturali
  La rappresentazione di numeri relativi
  Rappresentazione di numeri reali
Operazioni aritmetiche
  Segno e modulo
  Complementi alla base
  Complementi diminuiti
  Eccesso-k

## Slide 3: Introduzione
Pressoché tutte le applicazioni, per realizzare le loro elaborazioni, utilizzano calcoli numerici, indici, contatori, etc…
Così come per qualsiasi altro tipo di dato, anche i numeri, per essere immagazzinati nella memoria di un calcolatore, devono essere tradotti in sequenze di bit
Questa operazione è a tutti gli effetti analoga ad una generica operazione di codifica
In particolare, l’alfabeto sorgente è costituito da numeri
numero
rappresentazione
X = r (x)
legge di codifica

## Slide 4: Strategie di codifica
Tipicamente, si adotta una codifica a lunghezza fissa
Il numero di bit varia a seconda della cardinalità dell’insieme dei numeri che si desidera rappresentare
  Nella pratica, resta comunque pari ad un multiplo di 8 bit (tipicamente 8, 16, 32, 64 bit).
L’associazione di un numero alla parola codice viene
  Realizzata differentemente a seconda della tipologia di numeri che si desidera rappresentare
    (naturali, relativi, razionali, etc…).
  Influenzata da aspetti che mirano a preservare la facile manipolazione delle rappresentazioni da parte del calcolatore
    (operazioni aritmetiche, confronti logici, etc…).

## Slide 5: Overflow - Definizione
Sia la dimensione che il numero dei registri in un calcolatore sono finiti
La cardinalità degli insiemi numerici che si rappresentano è, invece, infinita
È inevitabile dunque che in un insieme di cardinalità infinita solo un sotto-insieme finito di elementi possa essere rappresentato
Gli operatori aritmetici, pur essendo talvolta chiusi rispetto all’intero insieme, quasi certamente non lo sono rispetto al sotto-insieme di cardinalità finita
Quando accade che, per effetto di operazioni, si tenta di rappresentare un numero non contenuto nel sotto-insieme si parla di overflow

## Slide 6: Overflow - Esempio
Si assuma di rappresentare i numeri naturali mediante un’operazione di codifica sul sottoinsieme da 0 a 127 (7 bit)
  La somma 100 +100 genera un overflow, essendo il numero 200 non rappresentabile nel sottoinsieme
  La differenza 5 – 10 genera un overflow essendo il numero –5 non rappresentabile nel sottoinsieme

## Slide 7: Errore di approssimazione
Nel caso della rappresentazione di numeri razionali sussiste il problema dell’overflow, ma subentra anche il problema dovuto alla caratteristica dei numeri razionali di costituire un insieme denso.
A causa di ciò, anche se si sceglie per la rappresentazione un intervallo limitato, non tutti i numeri all’interno di esso potranno essere rappresentati.
Quando si tenta di rappresentare un numero per cui non è stata prevista una rappresentazione, spesso si associa a tale numero la rappresentazione del numero “più vicino”, cioè quello che lo approssima meglio
In questo caso si parla di errore di approssimazione

## Slide 8: Underflow
Quando in un’elaborazione si tenta di rappresentare un numero “troppo vicino” allo zero, l’errore di approssimazione può far sì che la rappresentazione scelta sia quella dello zero
Questa evenienza può condizionare pesantemente i calcoli successivi nel seguito dell’elaborazione a causa delle peculiarità della cifra zero (che, ad esempio, non può essere utilizzata al denominatore di una frazione)
Si parla allora di underflow.
Questa problematica è molto sentita nell’ambito del calcolo numerico, specialmente nelle applicazioni che, per loro natura, tendono a lavorare con quantità molto piccole (p.es. applicazioni di calcolo differenziale)

## Slide 9: Rappresentazione dei numeri naturali
Si voglia rappresentare attraverso sequenze di bit di lunghezza costante pari ad n l’insieme dei numeri naturali
  Il numero degli elementi rappresentabili è pari a 2n
  Tipicamente, volendo rappresentare sempre anche lo zero, si rappresentano i numeri compresi tra 0 e 2n – 1
L’associazione tra ogni numero e la propria rappresentazione avviene, nei casi pratici, nella maniera più intuitiva
  Ad ogni numero viene associata la stringa di bit che lo rappresenta in un sistema di numerazione binario posizionale.
L’overflow avviene quando si tenta di rappresentare un numero esterno all’intervallo [0; 2n –1]

## Slide 10: Esempio
Rappresentazione dei numeri naturali su 4 bit
  n=4
  Intervallo: [0;15]
  Codifica: X=x
x | X2 | X10
15 | 1111 | 15
14 | 1110 | 14
13 | 1101 | 13
12 | 1100 | 12
11 | 1011 | 11
10 | 1010 | 10
9 | 1001 | 9
8 | 1000 | 8
7 | 0111 | 7
6 | 0110 | 6
5 | 0101 | 5
4 | 0100 | 4
3 | 0011 | 3
2 | 0010 | 2
1 | 0001 | 1
0 | 0000 | 0

## Slide 11: Operazioni sui numeri naturali su 4 bit
Per realizzare le operazioni, il calcolatore può lavorare direttamente sulle rappresentazioni
La correttezza dei calcoli è garantita dalle leggi dell’aritmetica binaria posizionale (analoghe a quelle della classica aritmetica decimale)
L’overflow può essere facilmente rilevato attraverso la valutazione del riporto (o del prestito) sull’ultima cifra.

## Slide 12: Esempi
6+
8=
--------
14
0110+
1000=
--------
1110
14+
3=
--------
17
1110+
0011=
--------
10001
overflow
11 –
5=
--------
6
1011–
0101=
--------
0110
0101
0011=
-------------
0101
0101=
0000==
0000===
-------------
0001111
9–
7=
--------
2
1001–
0111=
--------
0010

## Slide 13: Rappresentazione in segno e modulo – 1/2
Mentre nel caso dei numeri naturali l’associazione di un numero con una stringa di bit è alquanto intuitiva, nel caso dei numeri relativi si pone il problema di associare una rappresentazione a ciascun numero negativo.
Una possibilità è:
  Associare un singolo bit (per esempio quello più significativo) al segno
  Utilizzare i restanti bit per rappresentare il modulo (che è un numero naturale).
Questo tipo di codifica va sotto il nome di “codifica in segno e modulo”

## Slide 14: Rappresentazione in segno e modulo – 2/2
Se si utilizzano n bit:
  La legge di codifica per i numeri negativi è: X = |x|+ 2n-1 * sign(x)
  Si possono rappresentare i numeri relativi compresi nell’intervallo [–(2n-1 – 1); 2n-1 – 1]
  In totale i numeri rappresentati sono 2n – 1 (e non 2n)
    Ciò dipende dal fatto che, a causa della natura di questa codifica, lo zero ammette due possibili rappresentazioni dette zero positivo e zero negativo.

## Slide 15: Esempio
Rrappresentazione in segno e modulo su 4 bit
  n=4
  Intervallo: [-7;7]
  Codifica:
    X=|x|+8 * sign(x)
x | X2 | X10
7 | 0111 | 7
6 | 0110 | 6
5 | 0101 | 5
4 | 0100 | 4
3 | 0011 | 3
2 | 0010 | 2
1 | 0001 | 1
0 | 0000;1000 | 0;8
-1 | 1001 | 9
-2 | 1010 | 10
-3 | 1011 | 11
-4 | 1100 | 12
-5 | 1101 | 13
-6 | 1110 | 14
-7 | 1111 | 15

## Slide 16: Operazioni in segno e modulo su 4 bit
Diversamente dalla rappresentazione dei numeri naturali, questa volta non è possibile lavorare direttamente sulle rappresentazioni dei numeri per realizzare le operazioni aritmetiche. È necessario, invece, lavorare separatamente sul segno e sul modulo.
Quando, ad esempio, si sommano due numeri di segno discorde, bisogna determinare quello con modulo maggiore e sottrarre ad esso il modulo dell’altro. Il segno del risultato sarà quello dell’addendo maggiore in modulo.
Tale caratteristica, insieme con il problema della doppia rappresentazione dello zero, rende i calcoli particolarmente laboriosi e, per questo motivo, non è molto utilizzata nella pratica.

## Slide 17: Rappresentazione in complementi alla base
Una seconda tecnica per la rappresentazione dei numeri relativi consiste nell’associare a ciascun numero il suo resto modulo M=2n, definito come:
|x|M=x-[x/M]*M
Questo tipo di codifica, su n bit, è equivalente ad associare:
  il numero stesso (cioè X=x), ai numeri positivi compresi tra 0 e 2n-1 – 1;
  il numero X = 2n – |x|, ai numeri negativi compresi tra 2n-1 e – 1;
I numeri rappresentati sono quelli compresi nell’intervallo
[–2n-1; 2n-1 – 1]

## Slide 18: Esempio
Rappresentazione in complementi alla base su 4 bit
  n=4
  Intervallo: [– 8;7]
  Codifica:
    X=x; 0<=x<=7
    X= 2n – |x|; -8<=x<= –1
x | X2 | X10
7 | 0111 | 7
6 | 0110 | 6
5 | 0101 | 5
4 | 0100 | 4
3 | 0011 | 3
2 | 0010 | 2
1 | 0001 | 1
0 | 0000 | 0
-1 | 1111 | 15
-2 | 1110 | 14
-3 | 1101 | 13
-4 | 1100 | 12
-5 | 1011 | 11
-6 | 1010 | 10
-7 | 1001 | 9
-8 | 1000 | 8

## Slide 19: Complementi alla base: proprietà
Questa rappresentazione ha il fondamentale vantaggio di permettere, nell’ambito di operazioni aritmetiche, di lavorare direttamente sulle rappresentazioni.
La regola sulla quale questa affermazione si basa è la seguente:
    la rappresentazione della somma (algebrica) di x ed y si ottiene come somma (modulo-M) delle rappresentazioni di x e y; analoghe sono le proprietà della differenza e del prodotto.
Questo tipo di codifica conserva, inoltre, la proprietà delle rappresentazioni di avere il primo bit alto se (e solo se) il corrispondente numero è negativo.

## Slide 20: Esempi di addizioni in complementi alla base
È possibile effettuare la somma direttamente tra le rappresentazioni modulo-M: il risultato ottenuto in questo modo, è proprio la rappresentazione (modulo-M) del risultato corretto.
2+
– 6=
------------
–4
0010+
1010=
------------
1100
– 2+
– 3=
------------
–5
1110+
1101=
------------
11011
somma
modulo-16
si ignora

## Slide 21: Complementi alla base: la complementazione
In complementi alla base, a partire dalla rappresentazione di un numero, è anche particolarmente semplice ottenere la rappresentazione del suo opposto
È infatti sufficiente complementare tutti i bit a partire da sinistra, tranne l’uno più a destra ed eventuali zero successivi.
Questa ulteriore caratteristica consente di realizzare le sottrazioni attraverso la composizione di una complementazione (nel senso suddetto) ed un’addizione.
Nell’aritmetica in complementi alla base, di conseguenza, l’addizionatore e il complementatore rappresentano i componenti fondamentali per la realizzazione di tutte le operazioni.

## Slide 22: Esempi di complementazione su 4 bit
La rappresentazione di 610 su 4 bit è 01102.
Complementando tutti i bit tranne l’uno più a destra e gli zero successivi si ottiene: 10102.
10102 è la rappresentazione di –6 in complementi alla base.
La rappresentazione di 510 su 4 bit è 01012.
Complementando tutti i bit tranne l’uno più a destra e gli zero successivi si ottiene: 10112.
10112 è la rappresentazione di –5 in complementi alla base.
La rappresentazione di 110 su 4 bit è 00012.
Complementando tutti i bit tranne l’uno più a destra e gli zero successivi si ottiene: 11112.
11112 è la rappresentazione di –1 in complementi alla base.

## Slide 23: Esempio di moltiplicazione in complementi alla base
si ignora
0010
1101=
-------------
0010
0000=
0010==
0010===
-------------
0011010
2*
– 3=
-------------
– 6
prodotto

## Slide 24: Complementi diminuiti
La rappresentazione in complementi diminuiti costituisce un’ulteriore alternativa per la codifica dei numeri relativi.
Concettualmente è analoga alla rappresentazione in complementi alla base.
La differenza rispetto ad essa è che la legge di codifica dei numeri negativi è leggermente differente:
  X=2n – |x|; (complementi alla base)
  X=2n – 1 – |x|; (complementi diminuiti)
I numeri rappresentabili, se si utilizzano n bit, sono quelli compresi nell’intervallo [–(2n-1 – 1); 2n-1 – 1].
Anche in questo caso, quindi, le cifre rappresentabili sono 2n – 1 e ancora una volta è lo zero ad avere una doppia rappresentazione.

## Slide 25: Esempio
n=4
Intervallo: [– 7;7]
Codifica:
X=x; 0<=x<=7
X= 2n – 1 – |x|; – 7<=x<= – 1
x | X2 | X10
7 | 0111 | 7
6 | 0110 | 6
5 | 0101 | 5
4 | 0100 | 4
3 | 0011 | 3
2 | 0010 | 2
1 | 0001 | 1
0 | 0000;1111 | 0;15
-1 | 1110 | 14
-2 | 1101 | 13
-3 | 1100 | 12
-4 | 1011 | 11
-5 | 1010 | 10
-6 | 1001 | 9
-7 | 1000 | 8
Rappresentazione in complementi diminuiti su 4 bit

## Slide 26: Esempio
Rappresentazione in complementi diminuiti su 4 bit
  n=4
  Intervallo: [– 7;7]
  Codifica
    X=x; 0<=x<=7
    X= 2n – 1 – |x|; –7<=x<=–1
x | X2 | X10
7 | 0111 | 7
6 | 0110 | 6
5 | 0101 | 5
4 | 0100 | 4
3 | 0011 | 3
2 | 0010 | 2
1 | 0001 | 1
0 | 0000;1111 | 0;15
-1 | 1110 | 14
-2 | 1101 | 13
-3 | 1100 | 12
-4 | 1011 | 11
-5 | 1010 | 10
-6 | 1001 | 9
-7 | 1000 | 8

## Slide 27: Complementi diminuiti: perché?
Maggiore semplicità con cui è possibile calcolare la rappresentazione dell’opposto di un numero, a partire dalla rappresentazione del numero stesso: basta semplicemente complementare tutti i bit della rappresentazione indistintamente.
Esempio:
  la rappresentazione in complementi diminuiti su 4 bit di 4 è 0100;
  complementando tutti i bit si ottiene 1011;
  1011 è la rappresentazione in complementi diminuiti su 4 bit di –4.
  la rappresentazione in complementi diminuiti su 4 bit di – 6 è 1001;
  complementando tutti i bit si ottiene 0110;
  0110 è la rappresentazione in complementi diminuiti su 4 bit di 6.

## Slide 28: Aritmetica in complementi diminuiti
Componenti:
  Ancora l’addizionatore modulo-2n (e non 2n-1)
    L’addizionatore modulo-2n è più semplice da realizzare
  Un complementatore.
Il risultato però deve essere opportunamente “corretto” per renderlo compatibile con l’aritmetica in modulo 2n-1.
In particolare deve essere aggiunta un’unità al risultato nei seguenti casi:
  se entrambi gli addendi sono negativi;
  se un addendo è positivo, l’altro negativo e la somma è positiva.
Nei casi suddetti l’aritmetica degli interi positivi darebbe overflow
  L’overflow quindi può essere interpretato come la necessità di effettuare la correzione

## Slide 29: Esempi di somme in complementi diminuiti.
3+
– 4=
---------
– 1
0011+
1011=
---------
1110
Somma di un numero positivo e un numero negativo.
Il risultato è negativo.
Non si è generato overflow nell’aritmetica degli interi positivi
Non necessita alcuna correzione.
– 2+
– 3=
---------
– 5
1101+
1100=
---------
11001+
1=
---------
1010
Somma di due numeri negativi.
Si è generato overflow nell’aritmetica degli interi positivi.
Necessita correzione.
5+
– 2=
---------
3
0101+
1101=
---------
10010+
1=
---------
0011
Somma di un numero positivo e un numero negativo.
Il risultato è positivo.
Si è generato overflow nell’aritmetica degli interi positivi
Necessita correzione.
overflow
overflow

## Slide 30: Rappresentazione eccesso-k
La rappresentazione in eccesso-k costituisce un metodo diverso da quello dei resti in modulo per ricondurre i numeri negativi a positivi.
In particolare, tutti i numeri sono traslati verso l’alto di k, che viene scelto maggiore o uguale al numero più piccolo da rappresentare: X = r(x) = x+k

## Slide 31: Rappresentazione eccesso-k - Proprietà
Analogamente al caso dei complementi diminuiti, la somma va corretta aggiungendo o sottraendo la costante k, e quindi in maniera sufficientemente semplice
Le moltiplicazioni e le divisioni risultano invece più complesse.
Il vantaggio di tale codifica è che viene conservata la proprietà della disuguaglianza sulle rappresentazioni:
x1 > x2  X1 > X2
Questa rappresentazione, perciò, è utilizzata soltanto laddove siano richieste fondamentalmente somme algebriche e confronti logici fra gli operandi.
Tipicamente si utilizza per rappresentare gli esponenti nella rappresentazione in virgola mobile

## Slide 32: Esempio
Rappresentazione in eccesso-8 su 4 bit
  n=4
  Intervallo: [–8;7]
  Codifica:
    X=x+k;
x | X2 | X10
7 | 1111 | 15
6 | 1110 | 14
5 | 1101 | 13
4 | 1100 | 12
3 | 1011 | 11
2 | 1010 | 10
1 | 1001 | 9
0 | 1000 | 8
-1 | 0111 | 7
-2 | 0110 | 6
-3 | 0101 | 5
-4 | 0100 | 4
-5 | 0011 | 3
-6 | 0010 | 2
-7 | 0001 | 1
-8 | 0000 | 0

## Slide 33: Numeri reali in virgola fissa
Quando di un numero frazionario si rappresentano separatamente la parte intera e la parte frazionaria si parla di rappresentazione in virgola fissa.
La rappresentazione dei due contributi (che sono numeri interi) può essere realizzata secondo una delle tecniche viste in precedenza.
In questo caso la posizione della virgola è fissa e resta sottintesa.

## Slide 34: Numeri reali in virgola mobile
Un numero reale x può essere rappresentato dalla coppia
(m,e)
  tale che:
  x = m*be
  dove:
  m è detta mantissa;
  e è detto esponente;
  b è la base di numerazione adottata.
Il metodo, in questo caso, prende il nome di codifica in virgola mobile.

## Slide 35: Normalizzazione
Per ciascun numero esistono infinite coppie che lo rappresentano.
Esempio (b=10):
    346.09801 è rappresentato da
        ( 346.09801, 0 ) oppure
        ( 346098.01, -3 ) oppure
        ( 0.034609801, 4 ) etc…
Allo scopo di uniformare le rappresentazioni, si fissa convenzionalmente la posizione della virgola subito dopo la prima cifra significativa, ottenendo l’unico rappresentante:
( 3.4609801, 2 )

## Slide 36: Esempio: intervallo di rappresentazione
Con b=10, usando 4 cifre per m e 2 per e (più due bit per i relativi segni), l’insieme rappresentabile (utilizzando solo rappresentazioni normalizzate) è:
[-9.9991099,-1.00010-99]{0}
[+1.00010-99,+9.9991099]
0
-1
+1
-1.00010-99
+1.00010-99
-9.9991099
+9.9991099

## Slide 37: Overflow e Underflow
L’errore relativo dipende dal numero di cifre della mantissa.
Gli estremi dell’intervallo di rappresentazione dipendono dal numero di cifre dell’esponente.
Nel caso precedente di 2 cifre per l’esponente, si ha overflow per numeri maggiori (in modulo) di 1099 e si ha underflow per numeri minori (in modulo) di 10-99.

## Slide 38: Approssimazione
Come è facile verificare, in questo tipo di rappresentazione l’approssimazione non è costante.
In particolare la precisione assoluta è molto spinta in prossimità dello zero e va diminuendo progressivamente a mano a mano che il numero aumenta (in valore assoluto).
Ad esempio:
  in prossimità dello zero l’errore massimo che può essere commesso è pari a 1.001*10-99- 1.000*10-99= 0.001*10-99;
  in prossimità dell’estremo superiore dell’intervallo di rappresentazione, invece, l’errore massimo che si può commettere è 9.999*1099-9.998 *1099=0.001 *1099.
Si commettono quindi “errori piccoli” su “numeri piccoli” ed “errori grandi” su “numeri grandi”.
Quello che resta inalterato è invece l’errore relativo, costante su tutto l’asse di rappresentabilità.